Лекция №8. Передача информации между компьютерами

План:

- Классификация компьютерных сетей.

- Локальные компьютерные сети.

- Глобальные сети. Интернет

- Всемирная паутина и электронная почта

1. Компьютерная сеть – это группа компьютеров, соединённых линиями связи:

  - электрические кабели

  - телефонная линия

  - оптоволоконный кабель (оптическое волокно)

  - радиосвязь (беспроводные сети, WiFi)

Типы сетей:

- Локальные (LAN = Local Area Network) – соединяют компьютеры в одном или нескольких соседних зданиях.

- Корпоративные – соединяют компьютеры одной фирмы, возможно в разных городах.

- Муниципальные (общегородские) – сети органов управления (милиция, паспортный стол, и т.д.).

- Глобальные (общемировые), например, Интернет.

Виды сетей:

- Одноранговые сети - все компьютеры равноправны

Операционные системы: Windows 3.11 / 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7

- Сети с выделенным сервером

Сервер – компьютер, предоставляющий свои ресурсы (файлы, программы, внешние устройства) в общее использование.

    - файловый сервер

    - сервер печати

    - почтовый сервер

Клиент – компьютер, пользующийся услугами сервера.

Операционные системы для серверов: Windows 2003 Server / 2008 Server,  Linux, UNIX

Топологии локальных компьютерных сетей:

| Схема (топология) «общая шина» Плюсы: простота, малый расход кабеля легко подключать рабочие станции при выходе из строя РС сеть работает Минусы: при разрыве шины сеть выходит из строя низкий уровень безопасности один канал связи, передача по очереди возможны конфликты (одновременная передача данных) сложно искать неисправности (непонятно, кто "завесил" сеть) длина шины ограничена (затухание сигнала) |  |
| --- | --- |
| «Схема «звезда» Плюсы: единый центр управления, конфликты невозможны высокий уровень безопасности (всё идет через сервер) на каждой линии только 2 компьютера – проще обмен данными обрыв кабеля и выход из строя РС не влияет на работу сети все точки подключение собраны в одном месте (проще ремонт) Минусы: если сервер вышел из строя, сеть не работает большой расход кабеля ограничение количества клиентов (8 или 16) размер ограничен |  |
| Пассивная «звезда» Плюсы: обрыв кабеля и выход из строя РС не влияет на работу сети все точки подключение собраны в месте (проще ремонт) можно наращивать размер (цепочка хабов) Минусы: нет центрального компьютера если хаб вышел из строя, сеть не работает большой расход кабеля Обладает свойствами звезды и общей шины. |  |
| Схема «кольцо» Плюс: размер сети до 20 км Минусы: при выходе из строя любого компьютера или разрыве линии сеть не работает низкая безопасность скорость передачи данных падает при увеличении размеров сети сложно подключать новую РС |  |

Смешанные схемы: Звездно-шинная,  Звездно-кольцевая

Аппаратура для построения сетей:

- Сетевые карты (сетевые адаптеры)

- Сетевые кабели

  - коаксиальный

  - «витая пара»

  - оптоволоконный

- Хабы (концентраторы) – дублируют полученные данные на все порты.

- Свитчи (коммутирующие хабы, коммутаторы) – передают полученные данные только адресату.

- Виды кабелей:

Глобальные сети. Интернет

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, объединяющая локальные, региональные, корпоративные сети и компьютеры отдельных пользователей, расположенных в разных странах и на разных континентах.

Каналы связи:

  - электрические кабели

  - оптоволоконные

  - спутниковая радиосвязь

Провайдер – это фирма, предоставляющая конечным пользователям выход в Интернет через её локальную сеть.

История Интернет

Концепция Сети:

- Интегрирование в единую структуру множества локальных сетей.

- Возможность надежной работы при разрушении части сети (например, в случае прицельного ядерного удара)

- Требования к протоколу связи:

  - он должен был работать на любых линиях связи от сверхскоростных магистралей до телефонных проводов;

  - с его помощью необходимо было передавать любую информацию, в любых форматах, в том числе еще не разработанных;

  - любая машина в сети должна была иметь возможность связаться с любой другой, но при этом не помешать работать третьей;

  - данные могут проходить через множество ретранслирующих узлов, но должна быть возможность отправить сообщение так, чтобы его услышали все.

1958	   Создание ARPA (Advanced Research Project Agency) в США.

1960-е Проект компьютерной сети ARPANet

  - в сети нет единого центра – живучесть;

  - при подключении новой сети не требуется ее переделка;

  - связь между сетями через специальные узлы – шлюзы;

  - пакетный  обмен данными;

1968 	   Первая сеть нового типа из 4-х компьютеров.

1972 	   В сети – 50 университетов и лабораторий.

1974 	   Разработка протокола обмена данными TCP/IP

Первые службы:

1965  Электронная почта (e-mail, electronic mail) – обмен сообщениями

1969  TelNet – удаленное управление компьютером в режиме командной строки

1971  FTP (File Transfer Protocol) – прием и передача файлов

1982  	Европейская UNIX-сеть (до этого – США, Канада, Англия)

1983 	Сеть разделена на две части:

  - MilNet – для военных целей США

  - Internet – общедоступная сеть

1984  Система доменных имен (DNS)   (адреса вида  www.mail.ru)

1989  В Интернете более 100 000 компьютеров.

1991  Разработка WWW (World Wide Web) – Т. Бернес-Ли, обмен информацией в виде гипертекста

1991  Россия подключилась к Интернету.

1994  Первые Интернет-магазины.

2008  В Интернете более 175 млн сайтов.

Возможности Интернета (службы, сервисы)

- WWW (World Wide Web) – гипертекстовые документы

Гипертекст – это текст, в котором каждое слово или словосочетание может быть активной ссылкой на другой документ

Гипермедиа – документы с активными ссылками, содержащие текст, рисунки, звук, видео.

- Электронная почта (e-mail)

- FTP (обмен файлами)

- Форумы (группы новостей, конференции, телеконференции)

- Подписка на новости

- Поисковые системы

- Чаты (chat – болтовня)

- Личное общение в реальном времени

  - ICQ (I Seek You) – разговор 1-1, в группе, обмен файлами

- Интернет-телефон     Skype + колонки + микрофон

Протоколы Интернета

Протокол – это набор соглашений и правил, определяющих порядок обмена информацией в компьютерной сети.

Протокол TCP/IP (1974)

  - TCP (Transmission Control Protocol)

    - файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб

    - пакеты передаются независимо друг от друга

    - в месте назначения пакеты собираются в один файл

  - IP (Internet Protocol)

    - определяет наилучший маршрут движения пакетов

Адресация в Интернет

Доменные адреса

Домен – это группа компьютеров, объединенных по некоторому признаку.

Адрес документа в Интернете

URL (Uniform Resource Locator) – универсальный адрес документа в Интернете.

Всемирная паутина и электронная почта

Всемирная паутина – это вольный перевод английского словосочетания «World Wide Web», которое часто обозначается как WWW или Web.

World Wide Web – это самая популярная служба современного Интернета. Всемирная паутина использует технологию гипертекста, в которой документы связаны между собой с помощью гиперссылок.

Гиперссылка – это специальным образом оформленное указание на иное место в данном тексте, на данной Веб-странице, сайте или на другой ресурс сети.

Web-страницы – это документы, содержащие гиперссылки.

Web-серверы – серверы Интернета, хранящие Web-страницы.

Web-сайт – группа тематически объединённых Web-страниц.

Адрес Web-страницы включает в себя способ доступа к документу и имя сервера Интернета, на котором находится документ.

HTTP – протокол передачи гипертекста.

Браузеры – специальные программы для просмотра Web-страниц.

Элементы окна браузера:

- Меню окна с наборами команд Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис и Справка;

- Панель инструментов, кнопки которой позволяют переходить с одной Web-страницы на другую (Вперёд, Назад, Домой), а также управлять процессом их загрузки (Остановить, Обновить);

- Текстовое поле Адрес,в которое Интернет-адрес нужной Web-страницы вводится с клавиатуры или выбирается из списка;

- Рабочую область в которой просматриваются Web-страницы.

Электронная почта – это обмен письмами в глобальных сетях.

Электронная почта (E- mail) по сравнению с обычной имеет ряд преимуществ:

- скорость передачи информации;

- компактность передаваемой информации;

- не используются “открытые” механизмы транспортировки информации;

- независимость от времени;

- передача информации без соответствующего перемещения человека.

Каждый пользователь имеет свой почтовый ящик – поименованная область дисковой памяти на почтовом сервере, отведенном для пользователя. Сюда помещается входящая и исходящая информация. Почтовый ящик имеет уникальное имя, владелец получает к нему доступ через пароль.

Электронный адрес используется для определения местонахождения почтового ящика адресата в сети. Электронный адрес включает в себя две части, отделенные друг от друга символом @:

<имя почтового ящика>@<адрес почтового сервера>

- первая часть – имя пользователя – задается самим пользователем при регистрации почтового ящика;

- вторая часть – доменное имя сервера – представляет собой доменное имя сервера, на котором пользователь зарегистрировал свой почтовый ящик.

По электронной почте можно пересылать тексты, рисунки, фотографии, звукозаписи и другую информацию.

Нетикет (net + etiquette) – правила хорошего тона при общении в Интернете.

Электронная почта:

  - тема сообщения, приветствие, подпись

  - не набирать предложения заглавными буквами

  - не посылать большие файлы без договоренности

  - не пересылать исполняемые файлы (*.exe)

  - не использовать нецензурных и жаргонных выражений

Домашнее  задание

Определение настроек протокола IP вашего компьютера

1. Запустить командную строку с помощью: Пуск ( Выполнить.  В ОС Windows7: нажать       + R

2. Наберите cmd и нажмите Ок.

3. Напечатайте ipconfig . Нажмите клавишу <Enter> .

4. Запишите в тетрадь свой IP-адрес и маску подсети.